## Slide 1
RÚT NGẮN THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI BẢNG MPB BẰNG VIỆC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ
BÁO CÁO ĐHCT LẦN THỨ 33
(27/12/2024)
NGƯỜI PHÁT BIỂU : NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
【BỘ PHẬN KTSX – PHÒNG KTTB】

## Slide 2
Leader
Mr. Thành
Ms. Bé
Mr. ??
Mr. Dũng
Mr. Cường
M3
IQC
SE
EE
+ Tập hợp điểm vấn đề
+ Xác nhận dữ liệu
+ Thiết lập đặt tả phần mềm
+ Viết chương trình
+ Thiết lập kết nối mạng.
+ Xác nhận phần mềm.
Mr. Dũ
Support
Mr. Dũng
EE
NHÓM CẢI THIỆN
Notes: Chỉnh màu viền (2)
Bổ sung thành viên OQC

## Slide 3
HẠNG MỤC
① LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
② KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
③ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG
④ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN
⑤ THIẾT ĐẶT MỤC TIÊU
⑥ THỰC HIỆN ĐỐI SÁCH
⑦ XÁC NHẬN HIỆU QUẢ
⑧ TIÊU CHUẨN HÓA
⑨ NHÌN LẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SAU NÀY

## Slide 4
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Từ niên độ 2023, kế hoạch sản xuất ở TG tăng cao,dẫn đến số lượng bảng MPB tăng lên → giờ công cho việc quản lý và chuyển đổi bảng tăng lên
Chart: Tổng số bảng MPB
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | 2023 | 2024
Tổng số bảng MPB | 126 | 126 | 132 | 135 | 141 | 145 | 148 | 152 | 157 | 161 | 161 | 163 | 165 | 166 | 170 | 176 | 183 | 190
số lần chuyển đổi MPB
Chart: Mối tương quan giữa giờ công chuyển đổi bảng & số lượng bảng MPB
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | 2023 | 2024
số lần chuyển đổi MPB
Giờ công chuyển đổi bảng(MH) | 36.7 | 37.6 | 41.2 | 42.7 | 45.7 | 47.8 | 49.3 | 51.1 | 52.9 | 54.1 | 48.7 | 54.7 | 56.5 | 58 | 58.3 | 60.7 | 61.3 | 61.6

## Slide 5
No | Hạng mục | Đảm trách | Niên độ 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | T9 |  |  |  | T10 |  |  |  | T11 |  |  | 
1 | Nắm bắt hiện trạng | KTTB,M3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Thiết lập mục tiêu | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Thiết lập đối sách | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Viết chương trình | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Try, sửa lỗi chương trình | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Triển khai phần mềm | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Xác nhận kết quả | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Tiêu chuẩn hóa | KTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
: Kế hoạch
: Thực tích
2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

## Slide 6: SƠ LƯỢC QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI BẢNG MPB
1. TÌM BẢNG
Từ thông tin mã hàng, tìm kiếm bảng MPB trên bảng thông tin
2. DI CHUYỂN
Di chuyển xe chứa bảng đến vị trí line cần đổi
3. ĐỔI BẢNG
Đổi bảng vào vị trí chỉ định và kết nối với nguồn điện
4.CẬP NHẬT
Ghi chép thông tin đổi bảng và cập nhật lại vị trí nhãn mã bảng MPB trên bảng thông tin
3. HIỆN TRẠNG

## Slide 7
Từ kết quả phân tích,nhóm quyết định cải thiện 2 hạng mục chiếm tỷ lệ cao nhất : Tìm bảng & ghi chép ký lục
3. HIỆN TRẠNG
Chart: Biểu đồ phân tích nghiệp vụ chuyển đổi bảng MPB
| Tìm bảng | Ghi chép ký lục | Đổi bảng | Di chuyển xe | Khác
Giờ công | 26.2 | 15.9 | 10 | 7.5 | 1
Giờ công tích luỹ(MH)
Lũy kế | 0 | 0.43234 | 0.69472 | 0.85974 | 0.9835 | 1

## Slide 8
MAN
METHOD
MACHINE
MATERIAL
4. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN
Số lượng bảng MPB ngày càng nhiều
Chữ ghi chép bằng tay khó đọc.
Chưa có biểu thị thứ tự số đặt để xe đây bảng
Chưa có thiết bị hỗ trợ giúp vận chuyển bảng nhanh
Sắp xếp, cập nhật sai nhãn mã thiết bị trên bảng quản lý.
Nguyên nhân gây lãng phí thời gian cho nghiệp vụ chuyển đổi bảng MPB
Bảng thông tin không cập nhật hiển thị theo real time
Thao tác thủ công: ghi chép, nhập liệu bằng tay
Nhận thấy hầu hết nguyên nhân là do thao tác thủ công ⇒ phát triển phần mềm quản lý chuyển đổi bảng
Phải ghi nhớ thông tin để ghi chép
Bảng thông tin có quá nhiều data

## Slide 9
4. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN
No | Điểm vấn đề | Nguyên nhân | Phương án cải thiện | Dự đoán hiệu quả (MH/tháng)
1 | Xác định vị trí nhãn mã MPB trên bảng thông tin lâu | Bảng thông tin chứa quá nhiều data => tìm lâu | Phát triển phần mềm có các tính năng: + Tìm kiếm bằng tên mã hàng, mã bảng. + Tự động cập nhật lại dữ liệu quản lý vị trí bảng theo real time sau khi hoàn thành việc đổi bảng | 21
2 | Tốn nhiều thời gian cho việc đi tìm bảng MPB khi bảng thông tin biểu thị sai vị trí | Người thao tác sắp xếp, cập nhật sai vị trí nhãn mã bảng |  | 
 |  | Không cập nhật được vị trí nhãn mã bảng tại ngay thời điểm chuyển đổi bảng vào line (cần real time) |  | 
3 | Tốn thời gian tìm xe đổi bảng khi vị trí xe đổi bảng thường không được sắp xếp theo thứ tự | Chưa có biểu thị thứ tự quy định vị trí đặt để của từng xe | Layout lại vị trí đặt để và dán biểu thị quy định thứ tự vị trí của từng xe | 
4 | Ghi chép dữ liệu đổi bảng trên bảng thông tin thường sai sót | Người thao tác phải ghi nhớ nhiều thông tin & ghi chép còn thực hiện bằng tay | Thiết lập cơ chế không phải ghi nhớ và lưu lại dữ liệu khi thao tác trên phần mềm | 7
5 | Quản lý ca tốn thời gian cho việc xác nhận dữ liệu ghi chép và tổng hợp ký lục vào file excel lúc cuối ca | Dữ liệu ghi chép bằng tay trên bảng thông tin khó đọc & nhập liệu thủ công để tổng hợp ký lục | Dữ liệu đổi bảng được lưu trữ trong database nên không cần tổng hợp ký lục | 8

## Slide 10
4. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN
No | Điểm vấn đề | Nguyên nhân | Phương án cải thiện | Dự đoán hiệu quả (Triệu yên)
1 | Máy điều khiển khí XRSOL có giá cao | Máy XRSOL có nhiều chức năng không sử dụng | Thảo luận FJD liên lạc nhà sản xuất thay đổi đặc tả kỹ thuật máy XRSOL, loại bỏ những chức năng không sử dụng | 0.04
2 | Tấm lắp ghép bảng kiểm tra Flat có giá cao | Sử dụng tấm lắp ghép bằng vật liệu POM | Thay đổi vật liệu POM sang MICA có giá thành rẻ hơn. | 0.15
3 | Server hệ thống SSIS, FVSI có giá cao | Hệ thống SSIS và FVSI sử dụng 2 server độc lập trong cùng 1 line | Thay đổi thiết kế công đoạn dùng chung server hệ thống SSIS và FVSI. | 0.12
4 | Cylinder có giá cao. | Mua linh kiện cylinder chế tạo gá của nhà cung cấp SMC | Thảo luận FJD thay đổi nhà cung cấp SMC sang Airtack có giá rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. | 0.21
5 | Máy xuất nhãn đạt có giá cao. | Sử dụng loại máy xuất nhãn đạt điều chỉnh chiều dài nhãn bằng tay. | Thay đổi đặc tả kỹ thuật máy xuất nhãn đạt, chuyển sang dùng loại máy điều chỉnh chiều dài nhãn bằng chương trình có giá thành rẻ hơn. | 0.02
Hiệu quả dự đoán của 5 line : 2.7 triệu yên

## Slide 11
Chart: CHI PHÍ MUA THIẾT BỊ VƯỢT KINH PHÍ ĐẦU TƯ
| Trước cải thiện | Mục tiêu
Chi phí mua thiết bị phát sinh | 13.5 | 10.8
Triệu Yên
Mục Tiêu: Giảm 20% chi phí mua thiết bị vượt kinh phí đầu tư
5. THIẾT ĐẶT MỤC TIÊU

## Slide 12
◆ Hiệu quả cải thiện 5 line CH2 ≈ 208 Triệu đồng
≈ 1,3 Triệu yên
Cải thiện 1: Thay đổi nhà cung cấp linh kiện cylinder
Before
Chi phí chế tạo 1 line ≈ 74.1 (Triệu đồng)
After
Chi phí chế tạo 1 line ≈32.5 (Triệu đồng)
Sử dụng linh kiện Airtack
Sử dụng linh kiện SMC
Hiện trạng: ◆ Nhận thấy phần linh kiện cylinder của nhà cung cấp SMC đang có giá cao.
Đối sách: ◆ Đã thảo luận FJD để tìm kiếm nhà cung cấp mới có đặc tả kỹ thuật tương tự có
giá thành rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
6. THỰC HIỆN ĐỐI SÁCH
Giá giảm từ 22%→53%
Giá thành cao

## Slide 13
6. THỰC HIỆN ĐÔI SÁCH
Cải thiện 2: Thay đổi vật liệu các tấm lắp ghép trên bảng kiểm tra
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 50.7 Triệu đồng
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 20.3 Triệu đồng
Before
After
◆Hiệu quả cải thiện 5 line CH2 ≈ 152 Triệu đồng
≈ 0,95 Triệu yên
Tấm lắp ghép trên bảng kiểm tra bằng vật liệu Mica
Tấm lắp ghép trên bảng kiểm tra bằng vật liệu POM
Hiện trang: ◆ Trên bề mặt bảng kiểm tra ngoài những vị trí layout đồ gá thì những vị trí
còn lại chiếm phần lớn diện tích bảng. Những vị trí này cần lắp tấm lắp ghép
để bảo vệ bảng kiểm tra. Tấm lắp ghép đang thiết kế sử dụng vật liệu POM
có giá thành cao.
Đối sách: ◆ Thay đổi sang vật liệu Mica có giá thành rẻ hơn POM nhưng vẫn đảm bảo
chất lượng.

## Slide 14
◆ Hiệu quả cải thiện 5 line CH2 ≈ 128 Triệu đồng
≈ 0,8 Triệu yên
Cải thiện 3: Kiêm dụng sever hệ thống SSIS-FVSI
Hiện trạng: ◆ Tại công đoạn SSIS đang thiết kế sử 2 server độc lập cho hệ thống
SSIS và FVSI trên 1 line.
Đối sách: ◆ Thực hiện đánh giá lại thiết bị kiêm dụng 2 server SSIS và FVSI,
loại bỏ 1 server để cắt giảm chi phí.
Before
Hệ thống SSIS và F-VSI
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 56 (Triệu đồng)
FVSI Server
HUB LAN
FVSI
№1
№4
№3
№2
№1
№4
№3
№2
№2
HUB LAN
SICB
№1
№4
№3
№2
№1
SSIS Server
TABLET
After
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 30.4 (Triệu đồng)
HUB LAN
№1
№4
№3
№2
№1
SSIS Server PC
F-VSI ServerPC
HUB LAN
FVSI
№1
№4
№3
№2
№1
№4
№3
№2
№2
TABLET
SICB
Hệ thống SSIS và F-VSI
6. THỰC HIỆN ĐỐI SÁCH
Loại bỏ 1 Server
FVSI Server
SSIS Server

## Slide 15
Cải thiện 4: Thay đổi đặc tả thiết kế máy XRSOL
Before
After
Loại bỏ 6 cổng kết nối
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 88.8Triệu đồng
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 80.8 Triệu đồng
◆ Hiệu quả cải thiện 5 line CH2 ≈ 40 Triệu đồng
≈ 0,25 Triệu yên
Hiện trạng: ◆ Xác nhận thực tế khi dùng máy điều khiển khí XRSOL có một số chức năng
không sử dụng trong bảng kiểm tra.
Đối sách: ◆ Thảo luận FJD yêu cầu nhà sản xuất thay đổi đặc tả kỹ thuật máy XRSOL,
loại bỏ một số chức năng không sử dụng để cắt giảm chi phí.
6. THỰC HIỆN ĐỐI SÁCH
Không sử dụng 6 cổng kết nối

## Slide 16
Cải thiện 5: Thay đổi đặc tả kỹ thuật máy xuất nhãn đạt
Before
After
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 8.5 (Triệu đồng)
Chi phí cho 1 line CH2 ≈ 5,3 (Triệu đồng)
◆ Hiệu quả cải thiện 5 line CH2 ≈ 16 Triệu đồng
≈ 0,1 Triệu yên
Thiết lập chiều dài nhãn đạt bằng chương trình
Thiết lập chiều dài nhãn bằng cơ cấu điều chỉnh bằng tay
Không sử dụng nút điều chỉnh
Hiện trạng: ◆ Sử dụng máy xuất nhãn đạt điều chỉnh chiều dài nhãn đạt bằng tay có giá cao.
◆ Tốn thời gian điều chỉnh chiều dài.
◆ Khó quản lý được chiều dài nhãn đạt→tổn thất nhãn đạt.
Đối sách: ◆ Thảo luận FJD thay đổi đặc tả kỹ thuật máy xuất nhãn, điều chỉnh chiều dài nhãn
đạt bằng chương trình có giá rẻ hơn và có thể quản lý chính xác chiều dài nhãn đạt.
6. THỰC HIỆN ĐỐI SÁCH
Chiều dài nhãn đạt

## Slide 17
7. XÁC NHẬN HIỆU QUẢ
◆ Hiệu quả cải thiện 5 line CH2 ≈ 3.4 Triệu yên
≈ 544 Triệu đồng
No | Tên thiết bị | Trước cải thiện (Triệu yên) | Sau cải thiện (Triệu yên) | Hiệu quả (Triệu yên)
1 | Cylinder,Air connector | 0.463 | 0.203 | 0.26
2 | Tấm lắp ghép bảng kiểm tra Flat | 0.317 | 0.127 | 0.19
3 | Server hệ thống SSIS, FVSI | 0.35 | 0.19 | 0.16
4 | Thiết bị điều khiển khí | 0.555 | 0.505 | 0.05
5 | Máy xuất nhãn đạt | 0.053 | 0.033 | 0.02
Tổng hiệu quả 1 line CH2 |  |  |  | 0.68

## Slide 18
7. XÁC NHẬN HIỆU QUẢ
Triệu Yên
Thực tích: Cắt giảm được 3.4 triệu yên
→Giảm 25% chi phí mua thiết bị vượt kinh phí đầu tư
Chart: CHI PHÍ MUA THIẾT BỊ VƯỢT KINH PHÍ ĐẦU TƯ
| Trước cải thiện | Mục tiêu | Sau cải thiện
THỰC TÍCH HIỆU QUẢ | 13.5 | 10.8 | 10.1
Giảm 25% Vượt mục tiêu

## Slide 19
8. TIÊU CHUẨN HÓA
Thay đổi linh kiện đồ gá đã được lồng ghép vào tài liệu thiết kế gá EQM-002
Thay đổi đặc tả máy đã được lồng ghép vào tiêu chuẩn sử dụng máy cắt băng keo đạt FVS-441-015

## Slide 20
9. NHÌN LẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SAU NÀY
Mặc dù đã cải thiện giảm chi phí mua thiết bị lên line CH2 nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa cải thiện được.
Sẽ tiếp tục xác nhận, thảo luận với FJD về đặc tả thiết bị ở các cuộc họp định kì. Hướng đến cải thiện cắt giảm chi phí mua thiết bị lên line DA9.
No | Hạng mục | Nguyên nhân | Phương án cải thiện | Dự định | Dự đoán hiệu quả ( Triệu yên)
1 | Máy kiểm tra | Thiết bị điều khiển khí | Thảo luận FJD thay đổi đặc tả máy giảm địa chỉ khí, chỉ sử dụng số lượng cần thiết cho công đoạn thông mạch điện lần 2 | 12/2023 | 0.18
2 | Đồ gá | Giá thành cao | Thảo luận FJD thay đổi vật liệu POM đối với những gá có đặc tả đơn giản | 12/2023 | 0.1
3 | Linh kiện đồ gá | Khung nhôm bảng kiểm tra | Thảo luận FJD chuyển sang nhà cung cấp Misumi ECONOMY | 12/2023 | 0.1
Hiệu quả dự đoán: 0.38 triệu yên

## Slide 21
CS-C-C
Ban giám đốc cảm thấy hài lòng.
CS
Customer Satisfaction
C
Change
Collaboration
Cải thiện lần này đã đưa ra kết quả tốt nhờ việc hợp tác với FJD, phòng SX2, các phòng liên quan, người quản lí xưởng.
Giảm được giá thành thiết bị nhưng vẫn có thể đảm bảo chất lượng
C

## Slide 22
CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE